ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Северодвинск							             «____» _________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс» (ОАО «ЖКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», единоличным исполнительным органом которого является Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска МУП «ЖКК», в лице директора Варзуновой Ольги Николаевны, действующей на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 05.05.2010 г. и Устава, с одной стороны и____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол №_____________________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 23, по проспекту Ленина                          г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом или объект) путем ремонта фасада, кровли, систем канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами.

Состав, виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Подрядчик выполняет работы  в течение _______ (_____________) дней с даты заключения настоящего договора

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.	Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путем ремонта фасада, кровли, систем канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии (цена договора) определена в размере: ________________ (____________________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, на разработку исполнительной и сметной документации (по каждому виду работ в отдельности), приобретение оборудования и материалов, их доставку к месту выполнения работ, производство строительно-монтажных, сантехнических работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.	Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.	Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта);

- акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.3.	В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

4.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору представляется в форме залога денежных средств в размере 992 067 (девятьсот девяносто две тысячи шестьдесят семь) руб. 28 коп., что составляет 10% от  начальной (максимальной) цены договора подряда. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания Договора Сторонами. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика находится на счету Заказчика до момента подписания акта приемки результатов выполненных работ в полном объёме.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору в размере указанном в данном пункте передается Подрядчиком Заказчику на срок исполнения обязательств Подрядчика. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанных представителями сторон актов о приемке выполненных работ в полном объеме;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения обязательств производится заказчиком на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

4.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является банковская гарантия на сумму 496 033 (четыреста девяносто шесть тысяч тридцать три) руб. 64 коп., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора подряда, и действующей до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

5. Требования к выполнению и качеству работ

5.1.	Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту объект, а также существующую техническую документацию на объект в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает указанные в настоящем пункте документы Заказчику.

5.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ обеспечить разработку сметной документации отдельно на каждый вид работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН-2001г., согласовать её с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации Заказчику на бумажном носителе.

5.3.	Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика, существующей технической и исполнительной документацией на многоквартирный дом, сметной документацией, требованиями действующих технических норм и правил.

5.4.	До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

5.5.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5.6.	В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.

5.7.	Работы проводятся без расселения жильцов. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ в соответствии с требованиями технических и строительных норм и правил, сохранность имущества граждан и общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

5.8	Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передаёт Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

5.9.	Подрядчик выполняет строительно-монтажные и сантехнические работы на объекте в соответствии с техническим заданием,  согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком выполнения работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

5.10.	В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

5.11.	Подрядчик обязан производить работы с использованием материалов и оборудования, допускаемых при производстве работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах и отвечающих требованиям стандартов. Состав приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов должен соответствовать условиям, установленным техническим заданием и проектной документацией, требованиям технических и строительных норм и правил. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм.

5.12.	Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов, монтируемых на объекте, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ.

5.13.	Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

5.14.	В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

5.15.	После выполнения работ по замене системы канализации Подрядчик обязан выполнить испытания системы канализации с составлением соответствующих актов.

5.16.	По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий, загрязнённых в связи с выполнением работ и обеспечить вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по обращению с отходами.

5.17.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

5.18.	Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на установленное оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем данного оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и лифтового оборудования.

5.19.	В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки или дефекты выполненных работ, Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков или дефектов другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков).

6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1.	Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, требованиям технических и строительных норм и правил.

6.2.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование и т.д.) и банковские гарантии, обеспечивающие исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком.

6.3.	Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

6.4.	Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания.

6.5.	После сдачи-приёмки выполненных работ  и предоставления банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

6.6.	Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.

7. Меры обеспечения и ответственность

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.	За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.3.	В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.4.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

7.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.6.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

7.7.	Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

7.8.	Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов,

влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

9.2.	Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

9.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.     Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

10.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством

направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

10.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.	Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

# Заказчик: ОАО «ЖКК» (Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс»)

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, д. 13а

ИНН 2902065176, р/с № 40702810901340000860 Филиал СЗРУ АКБ «Московский Индустриальный банк» ОАО г. Архангельск кор/с № 30101810500000000748, БИК 041117748

тел.56-67-63, факс 53-12-04

Директор МУП «ЖКК» -

единоличного исполнительного органа

ОАО «ЖКК»                                              ____________________ О.Н. Варзунова

Подрядчик:

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.____.2012г.

| Заказчик - ОАО «ЖКК» О.Н. Варзунова______________ _________________ «_____» __________ 2012 г. | Подрядчик – __________________ «_____» _________ 2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 50/25 по улице Лесная г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, систем канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями: ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно – коммунальные услуги», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП  3.05.01-85 « Внутренние сантехнические системы», СНиП 2.08.01-89* « Жилые здания», СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170, Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011года № 354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в  многоквартирных домах и в жилых домах и другими нормативными П 3.05.06-85 « Электротехнические устройства», ПБ 10-573-03 « Правила устройства и безопасной эксплуатации пара и горячей воды»,  «Правилатехнической эксплуатации энергоустановок потребителей» утвержденными приказом Минэнергетики РФ от 24.03.2003 №115. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГЭСН, ФЭР, ТЭР и другими нормативными документами.

# Состав и объёмы работ по капитальному ремонту:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Узел учета тепловой энергии |
| 1 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 3 | Установка затворов и кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 4 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 6 | Установка фильтров диаметром : 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 7 | Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 3 |
| 8 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм | 1 соединение | 4 |
| 9 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм | 1 шт. | 1 |
| 10 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | 1 шт. | 2 |
| 11 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 12 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,1 |
| 13 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 5 |
| 14 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 5 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 17 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 1 |
| Электромонтажные и пуско-наладочные работы |
| 18 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,68 |
| 19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,68 |
| 20 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 21 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,04 |
| 22 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 |
| 23 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 24 | Монтаж контроллера | 1 шт. | 1 |
| 25 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,44 |
| 26 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция | 5 |
| Материалы и оборудование не учтенные в расценках |
| 27 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 |
| 28 | Отводы сварные 90 град. из ПНД ПЭ100, SDR 26 Дн= 50 мм Р=0,63 МПа | шт. | 2 |
| 29 | Клапаны обратные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 40 мм | шт. | 1 |
| 30 | Бобышка прямая/косая L =55мм | шт. | 4 |
| 31 | Кран шаровый стальной Ballomax КШТ 64.102.050 сварной Ду 50 мм Ру 40 для теплоснабжения (Broen) | шт. | 2 |
| 32 | Кабель сигнальный | м | 68 |
| 33 | шкаф для монтажа | шт. | 1 |
| 34 | кабель силовой АВВГ - 1х35 | 1000м | 0,04 |
| 35 | Комплект монтажных частей Ду32 | к-т | 2 |
| 36 | Монтажная вставка Ду 32 | шт. | 2 |
| 37 | Рсходомер -счетчик ПРЭМ -D Ду32 | шт. | 2 |
| 38 | Комплект присоединителей Ду 32 | шт. | 1 |
| 39 | Труба гофрированная Д=32мм | м | 68 |
| 40 | Крепеж для металло-полимерной трубы | шт. | 120 |
| 41 | Тепловычислитель СПТ943 | шт. | 1 |
| 42 | термосопротивление (ТСП) Danfos | шт. | 2 |
| 43 | GSM модем | шт. | 1 |
| 44 | Термодатчик КТПТ-Р (КТСПН) | К-Т. | 1 |
| 45 | Термопреобразователь ТПТ-1 | шт. | 1 |
| 46 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 5 |
| 47 | датчик температуры наружного воздуха QАС31/101 | шт. | 1 |
| Раздел 2. Реконструкция сетей электроснабжения |
| 1 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 100 м труб | 0,5 |
| 3 | Демонтаж щитки устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | 1 шт. | 14 |
| 4 | Демонтаж коробка ответвительная | 100 шт. | 0,1 |
| 5 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,09 |
| 6 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,12 |
| Монтажные работы |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 46 |
| 9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 15 |
| 10 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 2 |
| 11 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,6 |
| 12 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 1 |
| 13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3,6 |
| 14 | Коробка ответвительная | 100 шт. | 0,29 |
| 15 | Кабель до 35 кВ в штробе | 100 м кабеля | 3,2 |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 4 |
| 17 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1,94 |
| 18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,23765 |
| 19 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1,13 |
| 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,13 |
| 21 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 24 |
| 22 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,07 |
| 23 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 24 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 25 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,6 |
| 26 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,42 |
| 27 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,13 |
| 28 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,15 |
| 29 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0,04 |
| 30 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,27783 |
| 31 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,27783 |
| 32 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 24 |
| 33 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 2 |
| 34 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 8 |
| Неучтенные материалы |
| 35 | Щит учета и распределения ШУЭ-39-064-001 УХЛ4 IP54 габарит 1000*600*200 мм | шт. | 1 |
| 36 | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А | шт. | 1 |
| 37 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеритика С | шт. | 1 |
| 38 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеритика С | шт. | 2 |
| 39 | Автоматический выключатель ВА47-100 3Р,40А | шт. | 3 |
| 40 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | шт. | 8 |
| 41 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р,31,5А | шт. | 1 |
| 42 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р,20А | шт. | 6 |
| 43 | Автоматический выключатель ВА47-29 2Р,32А | шт. | 40 |
| 44 | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ пластиката, диаметром 20 мм | м | 107 |
| 45 | Зетовый профиль к239 | шт. | 3 |
| 46 | Труба гофрированная двустенная наружный диаметр 63 мм | м | 15 |
| 47 | Щит учетно-распределительный ЩУРн-3/18зо-1-36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 48 | Щит учетно-распределительный ЩУРн-1/9зо-1-36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 49 | Корпус металлический ЩМП-2.3.1-036 УХЛЗ | шт. | 24 |
| 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,5 |
| 51 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,34 |
| 52 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,308 |
| 53 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,014 |
| 54 | DIN-рейка | шт. | 12 |
| 55 | Шина нулевая (6...10 отверстий) | шт. | 24 |
| 56 | Розетка открытой проводки | шт. | 7 |
| 57 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 1 |
| 58 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 6 |
| 59 | Светильник с корпусом из пластика для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги НПП2604 | шт. | 4 |
| 60 | Светильник антпвандальный энергосберегающий светодиодный 6Вт, 220В | шт. | 15 |
| 61 | Коробка протяжная У997 | шт. | 6 |
| 62 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм | м | 6 |
| 63 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 260 |
| 64 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 |
| 65 | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60 | 10 шт. | 0,4 |
| 66 | Главная заземляющая шина ГШЗ-21-10 | шт. | 1 |
| 67 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,008 |
| 68 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| 69 | Сжимы ответвительные У-733 | шт. | 64 |
| 70 | Сжимы ответвительные У-734 | шт. | 8 |
| 71 | Коробка распаечная для скрытого монтажа в кирпичные стены металлическая, 100*44 мм | шт. | 21 |
| 72 | Коробка распаечная габарит 150*110*70 мм | шт. | 8 |
| 73 | Счетчик Меркурий 230 AR-01 | шт. | 1 |
| 74 | Счетчик Меркурий 230 АМ-03 | шт. | 1 |
| Раздел 3. Кровля |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 10,4 |
| 2 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,02 |
| 3 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1,453 |
| 4 | Разборка коньковой доски | 100 м ходов | 1,12 |
| 5 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,53 |
| 6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,318 |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7,5 |
| 8 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (двойной свес) | 100 м покрытия | 1,517 |
| 9 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытия | 1,517 |
| 10 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: ендов | 100 м покрытия | 0,23 |
| 11 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (а/цементные листы по ГОСТу) | 100 м2 кровли | 10,04 |
| 12 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,453 |
| 13 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 14 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов (переплетов в слуховых окнах) | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,015 |
| 15 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 16 | Укладка коньковой доски | 100 м ходов | 1,12 |
| 17 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (под коньковую доску в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,672 |
| 18 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (дымовентиляционных труб) | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,3 |
| 19 | Ремонт штукатурки дымовентиляционных труб с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |
| 20 | Утепление покрытий: керамзитом с объемным весом 300кг/м2 толщ.20см | 1 м3 утеплителя | 89,4 |
| 21 | Окраска силикатными красками за 2 раза дымовентиляционных труб: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 |
| 22 | Устройство: ходовых трапов | 100 п. м ходов | 0,84 |
| 23 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 28 |
| 24 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 | 1 колпак | 100 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,032 |
| 26 | Изготовление вручную конструкций металлических дверей на чердак | 1 т конструкций | 0,109 |
| 27 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,109 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |
| 30 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 31,5602 |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 31,5602 |
| Раздел 4. Фасад |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 22,7 |
| 2 | Очистка вручную поверхности фасадов и цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 расчищенной поверхности | 12,57 |
| 3 | Очистка поверхности фасадов водой под давлением: гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 7,31 |
| 4 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,1 |
| 5 | Заделка пустошовки в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 106,8 |
| 6 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,36 |
| 7 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,95 |
| 8 | Штукатурка поверхностей карнизных плит цементным раствором по бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,27 |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов и цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,32 |
| 10 | Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,11 |
| 11 | Перетирка штукатурки: цоколя с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 3,75 |
| 12 | Устройство плинтусов по цоколю цементных | 100 м плинтуса | 1,4 |
| 13 | Разборка покрытий полов балконов цементных | 100 м2 покрытия | 0,21 |
| 14 | Устройство стяжек балконов: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,21 |
| 15 | Устройство плинтусов по балконам: цементных | 100 м плинтуса | 0,121 |
| 16 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 |
| 17 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 18 | Ремонт штукатурки наружных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,1 |
| 19 | Сплошная шпаклевка "Кестонитом": с лесов и земли (фасад с вычетом оконных и дверных проемов) | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 20,87 |
| 20 | Покрытие поверхностей жидкостью "Софексил": за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 20,87 |
| 21 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 17,98 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных цоколя с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 |
| 23 | Окраска силикатными красками за 2 раза с огрунтовкой ранее окрашенных балконных плит и цветочниц: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,99 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%(с вычетом окон ПВХ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,358 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |
| 27 | Смена обделок из листовой стали оконных сливов шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,45 |
| 28 | Смена обделок из листовой стали пояска на фасаде и балконных плит шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,5 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической пожарной лестницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений балконов и цветочниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,121 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовая труба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,935 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий электрощита | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 33 | Разборка: кирпичных стен (вентшахта дворового фасада) | 1 м3 | 5 |
| 34 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (вентшахта дворового фасада) | 100 м3 кладки | 0,05 |
| 35 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 12,9 |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 12,9 |
| Водосточные трубы |
| 37 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0,64 |
| 38 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1,12 |
| 39 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,4 |
| 40 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,08 |
| 41 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,08 |
| Устройство козырьков (3шт.) |
| 42 | Разборка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 43 | Изготовление металлоконструкций козырька | 1 т конструкций | 0,2 |
| 44 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 10 |
| 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 47 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,42 |
| 48 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 отверстий | 0,42 |
| 49 | Монтаж козырька | 1 т металлоконструкций | 0,2 |
| 50 | Антисептирование водными растворами обрешетки | 100 м2 | 0,24 |
| 51 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,095 |
| 52 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,095 |
| 53 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой | 100 м шва | 0,096 |
| Замена окон лестничных клеток |
| 54 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,188 |
| 55 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,064 |
| 56 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1234 |
| 57 | Шпатлевка откосов после установки окон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 58 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| Реконструкция помещения теплоцентра |
| 59 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 60 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,07 |
| 61 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,11 |
| 62 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 63 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,036 |
| 64 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,12 |
| 65 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,012 |
| 66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 67 | Установка воронок сливных диаметром: 50 мм | 1 воронка | 1 |
| 68 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3 |
| 69 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,27 |
| 70 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 0,134 |
| 71 | Изготовление вручную конструкций металлических дверей в ТЦ | 1 т конструкций | 0,042 |
| 72 | Монтаж: конструкций дверей в ТЦ | 1 т конструкций | 0,042 |
| 73 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 75 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 0,075 |
| Ремонт отмостки |
| 76 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,128 |
| 77 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,1536 |
| 78 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1536 |
| 79 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,28 |
| 80 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 до 5см | 100 м2 покрытия | 5,12 |
| Раздел 5. Система канализации. Дощатые полы |
| 1 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 1,3 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,6 |
| 3 | Разборка покрытий полов: ламинат | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,3 |
| 6 | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 1,3 |
| 7 | Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу | 1 место | 4 |
| 8 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 1,3 |
| 9 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1,3 |
| 10 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 1,3 |
| 11 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 1,6 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
| 13 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 14 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| Цементные полы |
| 15 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,328 |
| 16 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,328 |
| 17 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,328 |
| 18 | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0,328 |
| 19 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 2,63 |
| 20 | Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу | 1 место | 6 |
| 21 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0,328 |
| 22 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,328 |
| 23 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытия | 0,328 |
| 24 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,328 |
| 25 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,656 |
| 26 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,328 |
| 27 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,312 |
| 28 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,328 |
| 29 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 2,63 |
| Смена труб под полом |
| 30 | Демонтаж и монтаж ванн чугунных | 100 приборов | 0,1 |
| 31 | Демонтаж и монтаж унитазов | 100 приборов | 0,1 |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,91 |
| 33 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,78 |
| 34 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,91 |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,78 |
| 36 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,174 |
| 37 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,09 |
| 38 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,07 |
| 39 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,018 |
| 40 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 7,55 |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 7,55 |
| Выпуски |
| 42 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,022 |
| 43 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,022 |
| 44 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами с обратной засыпкой | 100 м2 основания | 0,22 |
| 45 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,021 |
| 46 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 0,4 |
| 47 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,21 |
| 48 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,14 |
| 49 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 50 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 2 |
| 51 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 3 |
| 52 | Устройство лежаков под трубы | 100 п. м ходов | 0,11 |
| 53 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,3472 |
| 54 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,091 |
| 55 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,022 |
| 56 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,022 |
| 57 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,22 |
| 58 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 до 5см | 100 м2 покрытия | 0,88 |
| 59 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 6,5 |
| 60 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 6,5 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 6. Прибор учета ХВС |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 3 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 4 | Установка фильтров диаметром : 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 5 | Установка спускного диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,002 |
| 6 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,5 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 0,08 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | руб. за 1 т | 0,08 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 7. Прибор учета электроэнергии |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3 |
| 4 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 6 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 1 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,02 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,02 |
| 10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,02 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 |
| Материалы неучтенные в расцеке |
| 13 | Щит ЩМП-2-2 | шт. | 1 |
| 14 | Счетчик техфазный, двухтарифный Меркурий 230 | шт. | 1 |
| 15 | Трансформатор тока ТТИ 150/5 | шт. | 3 |
| 16 | Испытательная коробка КИУЗ | шт. | 1 |
| 17 | GSM -модем | шт. | 1 |
| 18 | Блок питания БП 30Б-ДЗ-12 | шт. | 1 |
| 19 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,002 |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,002 |
| 21 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,003 |
| 22 | Труба гофрированная Д=32 | м | 2 |
| 23 | Труба гофрированная Д=16 | м | 2 |
| 24 | Автомат ВА47-29-3А,3А | шт. | 2 |

2.	Работы должны производиться без расселения жильцов. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

3.     При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе внутридомовых коммуникаций.

4.    Выполнение работ по ремонту фасада, кровли, систем канализации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии производить в соответствии с проектом производства работ и календарным графиком, согласованными с Заказчиком.

5.      Оборудование устанавливается не бывшее в эксплуатации, год выпуска оборудования должен быть не ранее 2012 года.

6.   	Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к применению и использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов.